## Slide 1
Comment est fabriqué un PCB
Présentation par :
Pascal-Emmanuel Lachance
Groupe technique C3I

## Slide 2: Déroulement de la présentation
Composition d’un PCB
1
Étapes de
fabrication
2
Vidéo!
6
Période de questions
5
Notes au manufacturier
4
Assemblage &
Tests
3

## Slide 3: Composition d’un PCB - Stackup
Diélectrique
1
Cuivre
2
Panneaux
6
Vias
5
Silkscreen
4
Soldermask
3
https://knowledgebase.nexpcb.com/articles/PCB-Layers/

## Slide 4: Diélectrique
Diélectrique
  Isolant
  Généralement fibre de verre
Core vs Prepreg
Design Symmétrique
https://www.atlasfibre.com/g10-sheet-epoxy-fiberglass-materials/

## Slide 5: Cuivre
Appliqué en film
Laminé sur le diélectrique
Etché avec de l’acide
Épaisseur en onces
  1oz standard ~ 35µm
  0.5oz et 2oz
  Différence entre couches
https://blog.epectec.com/plated-vs-non-plated-pcb-through-holes-in-pcb-designs

## Slide 6: Cuivre – Surface Finish
Protège le cuivre
Permet une meilleure soudure
HASL
  Bain d’étain en fusion
  Disponible sans plomb
  Cheap
ENIG
  Meilleur fini
  $$
  ENEPIG
OSP
  Plus écologique
  Fini moyen
  $$
https://blog.techdesign.com/5-types-pcb-surface-finishing/

## Slide 7: Soldermask
Isole électriquement et thermiquement le cuivre
Pour la soudure – Guide l’étain
LPI vs Dry Film
https://www.allaboutcircuits.com/technical-articles/a-solder-bridge-to-nowhere-what-is-a-solder-bridge-how-to-prevent/
Solder Bridge
https://www.allpcb.com/soldermask/soldermask_registration.html
Misregistration
Solder Escape
https://www.eurocircuits.com/pcb-assembly-guidelines/solder-escape-wick/

## Slide 8: Solder Escape
L’étain du pad coule dans le via
Peut mener à du Tombstoning ou du Skewing
https://www.elektormagazine.com/news/tips-tricks-avoiding-solder-escape-wick-during-reflow

## Slide 9: Section 1
Texte
Texte